## Slide 1
Вскрытие карьерного поля.
Под вскрытием понимают – проведение выработок или создание устройств обеспечивающих грузо-транспортную связь рабочих горизонтов карьера с пунктами приема карьерных грузов на поверхности.
Вскрытие карьеров осуществляют проведением капитальных, обычно наклонных траншей, дальнейшая подготовка уступа к эксплуатации состоит в проведении разрезных, обычно горизонтальных траншей. Выбор рационального способа вскрытия карьера, сочетание с определенным видом транспорта – одна из наиболее сложных и ответственных инженерных задач, от правильного решения которой зависят производственные и экономические показатели работы горного предприятия.
На выбор способа вскрытия влияют следующие факторы:
1. Рельеф поверхности.
2. Элементы залегания месторождений и размеры карьерного поля.
3. Расположение отвалов и перерабатывающего комплекса (ДОФ, ДСЗ).
4. Гидрогеологические и инженерно-геологические условия разработки.
5. Производственная мощность карьера и тип горно-транспортного оборудования.
6. Система разработки и режим горных работ.
﻿

## Slide 2
При разработке горизонтальных и пологих месторождений, работы по вскрытию и нарезке всех уступов, обычно заканчиваются уже в строительный период. В этих условиях понятия устройство и строительство карьера в определенном смысле совпадают.
В случае наклонных и крутопадающих месторождений вскрытие уступов осуществляется последовательно по мере выполнения необходимых объемов горных работ на выше лежащих уступах.
Вскрывающие выработки здесь проходят и в строительные и в эксплуатационные периоды до момента достижения карьеров конечной глубины.
Совокупность капитальных траншей обеспечивающих вскрытие всех уступов карьера до конечной глубины называют системой капитальных траншей.

## Slide 3
Наименование способа | Сущность способа
I. Вскрытие отдельной траншеи | Каждый уступ вскрывают независимой траншеей.
II. Вскрытие групповыми траншеями | Группы уступов вскрывают зависимыми траншеями; разные группы уступов вскрыты независимо друг от друга.
III. Вскрытие общими траншеями | Все уступы карьера вскрыты одной общей системой траншей.
IV. Вскрытие парными траншеями | Способы I, II, III с двумя траншеями, для вскрытия каждого уступа, нескольких уступов, всех уступов карьера.
V. Бестраншейные вскрытия | Вскрытие без проведения капитальных траншей.
VI. Вскрытие подземными выработками | Вскрытие при которых капитальные траншеи заменены подземными выработками.
VII. Комбинированное вскрытие | Вскрытие осуществляемое двумя или большим числом основных способов I – VI.
Способы вскрытия по классификации проф. Шешко.
Таблица 3

## Slide 4
Сущность вскрытия карьерного поля.
Масштаб горных работ на карьере характеризует величина грузооборота, который формируют из элементарных грузопотоков, объединенных, в свою очередь, в общий грузопоток карьера. Его называют сосредоточенным, если все грузы перемещают из карьера на поверхность в одном направлении по единым транспортным коммуникациям, в противном случае он является рассредоточенным. Принцип формирования грузопотоков состоит в том, чтобы осуществить с минимальными затратами перемещение горной массы из забоев до пунктов приема грузов на поверхности.
С одной стороны, сокращение числа грузопотоков позволяет улучшить использование горно-транспортного оборудования и сократить затраты на формирование сети транспортных коммуникаций. С другой стороны, при значительном грузообороте, при нескольких видах раздельно транспортируемых пород, большой протяженности карьерного поля, наличии нескольких пунктов приема на поверхности, целесообразно их рассредоточение (разделение) – организация нескольких грузопотоков [30].
Чаще всего разделяют грузопотоки по качественному признаку: породы и полезное ископаемое, их разные типа и сорта, или по пунктам назначения.

## Slide 5
При значительных объемах вскрышных работ также прибегают к рассредоточению грузопотоков, если провозная способность транспортных коммуникаций недостаточна.
При отработке месторождений открытым способом возникает необходимость транспортной увязки отдельных забоев с внутренними или внешними отвалами, складами полезного ископаемого, приемными пунктами потребителей.
Комплекс работ по обеспечению таких грузотранспортных связей называют вскрытием. Вскрытие месторождения, участка, горизонта предполагает не простое обнажение залежи или обеспечение доступа к ней человека (хотя это и обязательно), а именно создание системы горных выработок и искусственных сооружений, по которым направляют грузопотоки полезного ископаемого или пустых пород. Отдельный горизонт считают вскрытым, если обеспечена возможность для перемещения горной массы с его рабочей площадки до соответствующего приемного пункта в карьере или на поверхности.