## Slide 1: 5 Техникалық құралдардың сенімділігін қамтамасыз ету.

## Slide 2
Техникалық құралдарды пайдаланудың сенімділігі мен ұйымдастырылуы олардың жұмыс істеу тиімділігіне айтарлықтай әсер етеді.
Сенімділік жағдайында техникалық құралдардың белгіленген режимдер мен жағдайларда қажетті функцияларды орындау қабілетін сипаттайтын барлық параметрлердің мәндерін уақытында сақтау қасиеті қарастырылады.

## Slide 3
Сенімділіктің жалпы қасиеті-келесі қасиеттердің тіркесімі:
- Сенімділік-бұл объектінің белгілі бір уақыт немесе жұмыс уақытында жұмыс күйін үздіксіз сақтау қасиеті. Жұмыс уақыты-бұл объектінің ұзақтығы немесе көлемі. Жұмыс уақыты уақыт бірлігімен немесе орындалған жұмыс көлемімен (ұзындығы, ауданы, массасы, іске қосу саны және т. б.) өлшенуі мүмкін, мысалы: автомобильдер үшін жұмыс уақыты жүгірістің жүгірісімен, реле үшін — белгілі бір уақыт аралығындағы ауысулар санымен өлшенуі мүмкін

## Slide 4
- Тұрақтылық-бұл техникалық қызмет көрсету және жөндеу арқылы жұмыс жағдайын сақтауға және қалпына келтіруге бейімделуден тұратын объектінің қасиеті.

## Slide 5
Жөндеуге жақын тұжырымдама қалпына келтіру болып табылады. Жөндеуге жарамды бұйым, егер оны қолдану кезінде бүкіл бұйымның немесе оның құрамдас бөліктерінің жұмысында мәжбүрлі үзілістерге жол берілсе, қажетті Бақылау-өлшеу аппаратурасы, қосалқы бөлшектер және тиісті біліктілікке қызмет көрсететін персонал болса, қалпына келтірілетін болады.Бірақ әрбір жөндеуге болатын бұйым қалпына келе бермейді. Сонымен қатар, әртүрлі жағдайларда бірдей өнім қалпына келтірілуі немесе қалпына келтірілмеуі мүмкін. Екінші жағынан, әрбір бұйым жөндеуге болады. Мысал ретінде жұмыс жағдайларының күрт нашарлауына байланысты сәтсіздік пайда болатын өнім болады. Оның өнімділігі қалыпты жұмыс жағдайларына оралғаннан кейін бірден қызметкерлердің араласуынсыз қалпына келтіріледі. Жұмыс қабілеттілігі техникалық және бағдарламалық құралдарды жөндеу немесе істен шыққан модульді ауыстырмай қайта конфигурациялау арқылы қалпына келтірілуі мүмкін.

## Slide 6
- Сақтау-объектінің сақтау және/немесе тасымалдау кезінде және одан кейін объектінің қажетті функцияларды орындау қабілетін сипаттайтын параметрлердің мәндерін белгілі бір шектерде сақтау қасиеті.

## Slide 7
Қауіпсіздік объектінің жұмыс жағдайынан айтарлықтай ерекшеленетін жағдайдағы әрекетін сипаттайды. Ең алдымен, сақтау және тасымалдау кезінде объект өшірулі күйде болады. Сонымен қатар, қоршаған орта температурасында, ылғалдылықта, басқа климаттық жағдайларда, механикалық жүктемелерде айырмашылықтар бар.

## Slide 8
- Беріктік-бұл техникалық қызмет көрсету және жөндеу жүйесі орнатылған шекті күй пайда болғанға дейін объектінің жұмыс күйін сақтау қасиеті. Шекті күй-бұл объектіні одан әрі пайдалану қолайсыз немесе мүмкін емес немесе оның жұмыс күйін қалпына келтіру мүмкін емес немесе мүмкін емес болатын жағдай. Шекті жағдай тозу немесе объектіні пайдалану тиімділігінің айтарлықтай төмендеуіне байланысты туындайды. Техникалық құжаттамада, әдетте, объектінің қандай күйін шекті деп санау керек екендігі көрсетілген.

## Slide 9
Техникалық құралдардың жұмыс істеу процесінде ақаулар болуы мүмкін:
Біріншіден, ішкі себептермен - ажыратылатын түйіспелер мен дәнекерлеу нүктелеріндегі байланыстардың бұзылуы, баспа тізбегіндегі сымдардағы микрожырықтардың пайда болуы, микросұлбалардың, электрлік радиоэлементтердің, құрылғылардың механикалық және электромеханикалық бөліктерінің істен шығуы және т.с.с.
• Екіншіден, сыртқы себептермен - қоршаған ортаның температурасы мен ылғалдылығы үшін жұмыс жағдайларының бұзылуы, діріл деңгейінің жоғарылауы, қысқа мерзімді үзілістер және электрмен жабдықтау жүйесінде кедергілердің болуы.

## Slide 10
Сәтсіздік-бұл қалыпты жұмыс істеу процесінің қысқа мерзімді өзін-өзі жою бұзылуы.
Ақаулық жабдықтың жұмыс күйін бұзбайды, бірақ ақпараттың бұрмалануына әкелуі мүмкін.
Сондықтан сәтсіздіктердің салдары ақпараттың дұрыстығын қалпына келтіру арқылы жойылады (мысалы, Бағдарламаны немесе оның бір бөлігін компьютерде қайта іске қосу арқылы).
Қаралатын техникалық құралдар Қызмет көрсетілетін, қалпына келтірілетін және жөнделетін құралдарға жатады, яғни олар үшін техникалық қызмет көрсету, жұмысқа қабілетті жай-күйді қалпына келтіру және жөндеу жүргізу мүмкіндігі көзделеді.

## Slide 11
Сенімділік келесі негізгі көрсеткіштермен сипатталуы мүмкін: жұмыссыздықты бағалау үшін-жұмыссыздықтың ықтималдығы, сәтсіздіктің орташа көрсеткіші, сәтсіздік қарқындылығы;

## Slide 12
Объектінің істен шығуының орташа істелген жұмысы (істен шығуға істелген жұмыс) қалпына келтірілетін объектінің жиынтық істелген жұмысының жиынтық істелген жұмыс үшін болған істен шығулар санына қатынасы ретінде айқындалады:
, (2.13)
мұндағы ti-жұмыс уақыты (бұл объектінің ұзақтығы немесе көлемі.) i-1 және i-ші істен шығулар арасында, С; N(t) - T уақытындағы істен шығулардың жиынтық саны.

## Slide 13
- беріктікті бағалау үшін-орташа қызмет мерзімі;
-жарамдылықты бағалау үшін - жұмыс жағдайын қалпына келтірудің орташа уақыты;
- кешенді бағалау үшін-дайындық коэффициенті және техникалық пайдалану коэффициенті.
Бұл коэффициенттер қарастырылып отырған пайдалану кезеңіне қатысты көлік құралының жұмыс күйінде болу уақытының үлесін анықтайды.

## Slide 14
Сенімділікті арттыруға келесі әдістерді қолдану арқылы қол жеткізуге болады:
* Элемент әдістері. TSI сенімділігі ең алдымен компоненттердің сенімділігімен анықталады. Сондықтан сәтсіздіктер (және сәтсіздіктер) арасындағы жұмысты жақсартудың дәстүрлі әдісі неғұрлым сенімді элементтер базасын қолданумен және құрылымдық және технологиялық негізді жетілдірумен байланысты. Элемент базасының сенімділігі бір ұрпақтан екінші ұрпаққа өту кезінде айтарлықтай артады, ал қазіргі заманғы элемент базасының сенімділік көрсеткіштері (интеграцияның әртүрлі дәрежесіндегі интегралды схемалар) өте жоғары.
Компьютердің электронды толтыруының негізгі құрылымдық буыны-коннекторы бар стандартты өлшемдегі баспа схемасы. Бұл дизайнмен жөндеу процесі минимумға дейін қысқарғанымен, ақаулықты анықтау және оны оқшаулау проблемасы қалады.

## Slide 15
* Бақылау-диагностикалық әдістер. Жөндеуге жарамдылықтың жоғары көрсеткіштерін қолдау және есептеу жүйесінің шығуындағы ақпараттың дұрыстығын қамтамасыз ету мақсатында олардың құрамында автоматты бақылау және диагностика құралдары мен жүйелері көзделеді.
Автоматты бақылау қатені анықтаған кезде операциялардың орындалуын тоқтатады және оның пайда болу себебін анықтайды (сәтсіздік, сәтсіздік). Ақау болған жағдайда жүйе жұмысты жалғастыру мүмкіндігін қамтамасыз ете отырып, ақпараттың шынайылығын қалпына келтіреді, ал бас тартқан кезде қызмет көрсетуші персоналдың араласу қажеттілігі туралы хабарлай отырып, қатені индекстейді (көрсетеді, шығарады). Мұндай жүйенің болуы ақпаратты жинау және өңдеу процестеріндегі қателіктің салдарын таратуға кедергі келтіреді және алынған деректер мен нәтижелердің сенімділігіне кепілдік береді.
Автоматты диагностика жүйелерінің негізгі мақсаты қалпына келтіру уақытын азайту, күрделі техникалық құралдарды жөндеу мен техникалық қызмет көрсетуді жеңілдету болып табылады. Жүйе ақаулықтың орнын анықтайды және қызмет көрсетуші персоналға туындаған ақауларды тез жою үшін қажетті ақпаратты береді.
Бақылау және диагностика аппараттық және бағдарламалық құралдардың оңтайлы үйлесімі арқылы жүзеге асырылады.

## Slide 16
* Құрылымдық әдістер технологиялық процестерді орындаудың сенімділігі мен сенімділігін қамтамасыз ететін жүйелерді қайталау, резервтеу және қайта конфигурациялау принциптерін қолдануға негізделген.
* Қайталану принципі бірдей функцияларды екі типтегі құрылғылардың жүйесімен бір уақытта және параллель орындауды ұйымдастыруға және алынған аралық және шығыс деректерін салыстыруға бағытталған. Сонымен қатар, олардың бірі негізгі, екіншісі көмекші болып саналады, ал ақпарат беруді тек негізгісі жүзеге асырады.
* Егер негізгі құрылғы істен шықса, онда оның функцияларын қосалқы (қайталаусыз) орындайды немесе сенімділік пен сенімділікке қойылатын жоғары талаптар кезінде қайталануды қалпына келтіре отырып, қосымша құрылғы қосылады (резервтеу принципі). Бұл қағидалар бір типті техникалық құралдардың өзара диагностикасын жүргізу мүмкіндігі есебінен ақауларды диагностикалауды жеңілдетеді.

## Slide 17
* Қайта конфигурациялау принципі өміршеңдікті арттырады және жүйенің істен шыққан кезде негізгі функцияларды орындау қабілетін жоғалтпай ұзақ уақыт жұмыс істеуін қамтамасыз етеді. Оны жүзеге асыру үшін қосымша жабдықты енгізу қажет (ұқсас құрылғылардың топтары, мысалы, процессорлар, жад модульдері және т.б.) және арнайы логикалық ұйым. Істен шыққан құрылғылардың функциялары істен шыққан жағдайда жұмыс істейтін құрылғылар арасында қайта бөлінеді.

## Slide 18
* Ұйымдастыру әдістері. Жүйелердің сенімділігі оларды әзірлеу мен өндірудің принциптері мен сапасымен ғана емес, сонымен қатар қызмет көрсету әдістері мен сапасымен де анықталады. Сондықтан сенімділік көрсеткіштерін арттырудың тағы бір жолы оларға техникалық қызмет көрсетуді ұйымдастырумен, яғни алдын-алу және басқа да ұйымдастырушылық-техникалық шаралармен байланысты. Олар құрылғыларды жұмысқа қабілетті күйде ұстау, істен шығулар мен іркілістердің алдын алу және анықтау, олардың себептерін жою, Қызмет көрсетуші персоналдың біліктілігін арттыру мақсатында орындалады. Негізгі іс-шараларға бекітілген кесте бойынша белгілі бір кезеңділікпен жүргізілетін жоспарлы профилактикалық жұмыстар жатады. Кестені құру кезінде жұмыс көлемі Құрылғының техникалық жағдайына және қызмет көрсететін персоналдың біліктілігіне байланысты болады. Сондықтан пайдалану шығындары жабдықтың сенімділік көрсеткіштерімен тығыз байланысты және алдын-алу жұмыстары осы көрсеткіштерді жақсартып қана қоймай, пайдалану шығындарын азайтады.
Осылайша, осы әдістерді кешенді қолдану қазіргі заманғы есептеу жүйелерінің жоғары сенімділігін қамтамасыз етеді, сәтсіздік немесе сәтсіздік, дайындық және техникалық пайдалану коэффициенттері сияқты көрсеткіштерді арттырады.