## Slide 1: Топырақтардың құрамы, құрылымы.

## Slide 2
Топырақ
қатты
газ
сұйық

## Slide 3
Қатты компонентерге пішіні мен өлшемі ерекше әр алуан түрлі минералдар бөлшектері жатады.Қатты бөлшектер төрт фракцияға бөлінеді: малтатасты, құмдақ, шаңды, балшықты.
Сұйық компонент – топырақ кеуектерінде болатын әр түрлі куйдегі (бу, сұйык,қатты) су. Топырақ құрамындағы су байланысқан және бос болып ажыратылады.
Газ түріндегі компоненттер (ауа, газ) топырақ құрамында әр түрлі күйде болуы мүмкін.

## Slide 4
Суға қаныққан топырақтар, яғни кеуектері толық сумен толған. Мұндай топырақтар 2-компонентті жүйе деп аталады.
Суға қаныққан, газ көпіршіктері бар топырақтар 3-компонентті жүйе деп аталады.
Қатты компоненті газ тәрізді ортада таралған, яғни кеуектері ауамен толған топырақтар 1-компонентті жүйе деп аталады.
Тоң топырақтар- 4-компонентті жүйеге жатады.

## Slide 5: Топырақтардың құрылымы деп өлшемдері мен пішіндері алуан минералдық бөлшектердің және олардың жекелеген агрегаттарының орналасу заңдылығын атайды.

## Slide 6
Құрылым түрлері: бөлек-түйіршікті – бір-бірімен байланысқан қатты бөлшектер; түйіршікті-қабықша – бір-бірімен байланысқан жартылай агрегаттардың елеулі бөлігі бар; агрегативті-біртұтас – жүйеге байланысқан агрегаттардан, қатты бөлшектерден және жартылай агрегаттардан тұрады; тұтасқан – біртекті сазбалшық қоспасы болып табылады.

## Slide 7: Текстура дегеніміз топырақ бөлшектері мен агрегаттарының кеңістікте орналасуы және өзара тұрған орны.
Топырақ текстурасының түрлері
қатпарлы
біртұтас
күрделі

## Slide 8: Бақылау сұрақтары
1. топырақтың негізгі компоненттерін ата.
2. 2-компонентті жүйені ата.
3. үш компонентті топырақ құрамы қандай?
4. топырақ қандай компоненттерден тұрады?
5. текстура деген не?
6. суға қаныққан топырақ деген қандай топырақ?
7. топырақ құрамындағы су түрлерін ата.