## Slide 1: Топырақтардың жіктелуі
Тасты топырақтардың жіктелуі оның беріктігіне, суда жұмсаруына және еруіне байланысты.
Ірі сынықты және құмды топырақтарды жіктеу: ірілі-ұсақты құрамына, ылғалдылығына және тығыздығына байланысты. Шаңды-балшықты топырақтарды жіктеу: илемділік санына, аққыштық көрсеткішіне, ылғалдылығына байланысты.
Тасты топырақтар (магмалық, метаморфтық және шөгінді цементтелген) суға қанған кезінде бір білікті сығуға беріктілігіне Rс, жұмсару коэффициентіне ksaf, суда еру дәрежесіне байланысты ажыратылады.

## Slide 2: Ірі сынықты және құмды топырақтар ірілі-ұсақты құрамына байланысты ажыратылады.

## Slide 3: Ірі сынықты және құмды топырақтар аталуына қосымша олардың біртектілігі көрсетіледі.

## Slide 4: Біртектілік дәрежесі келесі формуламен есептейді.

## Slide 6: Шаңды-балшықты топырақтар илемділік санға Ip байланысты үш түрге бөлінеді: Құмайт, саздақ, балшық.

## Slide 7: Шаңды-балшықты топырақтар ылғалдылығына қарай әр түрлі күйде (аққыш, илемді, қатты) болуы мүмкін. Топырақтың күйін аққыштық көрсеткішіне IL байланысты аңықтауға болады.

## Slide 8
Шаңды – балшықты топырақтар шөкпе және шөкпейтін болып екі түрге бөлінеді. Шөкпе топырақтардың ерекшелігі, сырт күш әсерінен немесе өз салмағынан, суланғанда елеулі қосымша деформация алады. Шөкпе топырақтарға ылғалдылық дәрежесі Sr<0,8 және формула бойынша аңықталатын Iss көрсеткіші кестеде келтірілген шамалардан кем топырақтарға жатқызылады.
мұнда е - табиғи бітімді және ылғалды топырақтың кеуектілік коэффциенті, - аққыштық шегіне сәйкес топырақтың кеуектілік коэффциенті.

## Slide 9
Шаңды – балшықты топырақтар ісінетін және ісінбейтін болып ажыратылады. Ісінетін топырақтар суланған кезде өз көлемдерін ұлғайтады, оларға көрсеткіші Iss0,3 топырақтар жатады.
Илемділік сан | 0,010,1 | 0,10,14 | 0,140,22
 | 0,10 | 0,17 | 0,24
 | 0,10 | 0,17 | 0,24

## Slide 10: ҮЙ ЖҰМЫСЫ Топырақтардың жіктелуі Құмды топырақты дән құрамынының мөлшері, біртектілігі және ылғалдылық дәрежесі бойынша бағала.